# Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr.1 do umowy.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Starym Kębłowie.

Boisko wielofunkcyjne:

Boisko jest o wymiarach 22m x 44m. Wyposażone w bramki, lub słupki do siatkówki w zależności od przewidywanego użytkowania. W przypadku gry w piłkę nożną siatkę sznurową rozciąga się na bramkach wykonanych z rur aluminiowych o szerokości 360 cm i wysokości 200 cm.

Do projektu została wybrana nawierzchnia z trawy syntetycznej w kolorze zielonym:

-rodzaj włókien: proste polipropylenowe fibrylowane;

-wysokość włosa : min. 20 mm;

-gęstość :min. 22.700 pęczków / m2

-ciężar min.6.600 Dtex

-ciężar całkowity min. 1.870 gr/m2

-minimalne właściwości fizykochemiczne:

· wytrzymałość na rozciąganie 25 N/ mm2;

· wydłużenie względne przy zerwaniu 20. %;

· wytrzymałość na rozdzieranie 100 N;

Podstawowe zalety traw to:

•  trwałość;

•  niepodatność na typowe warunki atmosferyczne;

•  zwiększony poziom bezpieczeństwa użytkowników, na co wpływ ma starannie dobierany układ poszczególnych warstw nawierzchni i materiałów wchodzących w jej skład, niepodatność na warunki atmosferyczne i stałość cech użytkowych w okresie użytkowania boiska;

•  minimalne koszty właściwego utrzymania boiska;

•  możliwość wykorzystywania boiska przez cały rok przy w zasadzie nieograniczonym obciążeniu nawierzchni ;

•  efektowny wygląd przez cały rok i możliwość wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych traw przy kształtowaniu estetyki obiektów sportowych;

Oferent  zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę techniczną, atest higieniczny, Aprobatę lub Rekomendację ITB.

Podbudowa:

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i

ustabilizowane.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x75 cm. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez drenaż wgłębny do kanalizacji deszczowej lub studni chłonnej.

Montaż (trawy)należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaż nawierzchni odbywa się poprzez rozłożenie jej na przygotowanej podbudowie, docięciu do wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa się poprzez pokrycie specjalnie rozłożonej taśmy klejem, który spaja sąsiadujące krawędzie nawierzchni. Linie wyznaczające pole gry nie są malowane lecz stanowią integralną część nawierzchni ( ewentualnie linie boisk są wklejane). Po połączeniu wszystkich elementów i wykonaniu linii boisk nadaje się nawierzchni odpowiednią twardość i wytrzymałość wcierając pomiędzy źdźbła trawy odpowiednią ilość piasku kwarcowego lub piasku i granulatu gumowego ( w zależności od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy).

Dla traw o włóknie fibrylizowanym należy przeprowadzić dodatkowo zabieg rozszczepiania włókien.

Drenaż:

Zakres opracowania obejmuje projekt odprowadzenia wód opadowych z powierzchni projektowanego boiska wielofunkcyjnego, o wym. 44x22m, za pomocą drenażu i kanału zbiorczego.

Odwodnienie terenu boiska sportowego zaprojektowano w postaci układu

drenów i zbieracza centralnego w systemie drenarskim WAVIN, z rur drenarskich

0113 i 080,odprowadzającego wody opadowe i infiltracyjne przewodem 0 113 z PVC do studni kanalizacji deszczowej.

Drenaż projektuje się w systemie drenarskim WAVIN, z rur drenarskich karbowanych PVC-U, z otworami 1,5x5,0mm, Dz/Dw-0126/0113 i 092/08Omm. Rury drenarskie układane będą na głębokości ~* 70 cm, ze spadkiem 5%o. Cały system drenarski włączony zostanie do studzienek drenarskich zbiorczych SD1+SD2-0315, wysokości całkowitej 2000mm, i przewodem z rur kanalizacyjnych kielichowych 0110 PVC, wprowadzony do kanalizacji deszczowej. Studzienki drenarskie przykryć pokrywą żeliwną A15 do rury karbowanej 0315.

Ciągi drenarskie obsypać ze wszystkich stron warstwą żwiru o grubości min. 15 cm.

Roboty ziemne:

Wykop powinien mieć taką szerokość, aby po każdej stronie rury pozostało po 20 cm przestrzeni roboczej.

Wykopy pod rurociągi wykonać o ścianach pionowych, odeskowane i rozparte balami drewnianymi.

Przy wykonywaniu wykopu należy na dnie wykopu pozostawić warstwę gruntu o grubości 5-10 cm powyżej projektowanej rzędnej ułożenia rurociągu.

Następnie dno wykopu wyprofilować zgodnie projektowanym spadkiem rurociągu. Urobek składować po jednej stronie wykopu co najmniej 60 cm od krawędzi wykopu. Na dnie wykopu ułożyć podsypkę z piasku grubości 10 cm, wyprofilować ją i ubić. Ciągi drenarskie obsypać ze wszystkich stron warstwą żwiru o grubości min. 15 cm, o maksymalnej średnicy 032 mm.

Ułożony rurociąg zasypać piaskiem lub ziemią bez kamieni do wysokości 30 cm. Zagęszczanie gruntu w tzw. pachach wykonywać przez udeptanie.

Dalszą   zasypkę   wykopu   prowadzić   warstwami   z   ubijaniem,    równocześnie prowadząc rozbiórkę odeskowania i ścian wykopu.

Główną zasadą którą należy przestrzegać przy zasypywaniu wykopu jest to, by elastyczna rura miała wystarczające oparcie po bokach.

Warstwy wypełnienia z każdej strony rury należy mocno utwardzić stąpając po nich lub używając mechanicznej zagęszczarki wibrującej w warstwach co 15-^-25 cm. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje się min 30 cm obsypki z kruszywa lub piasku.

Obsypka nie może zawierać zamarzniętych substancji i kamieni. Rur nie można układać na zamarzniętym podłożu. Układane rury muszą mieć jednakowe podparcie na całej długości. Kielichy nasuwek - złączek nie mogą być częścią nośną.

BIEŻNIA

Wykonanie bieżni lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal i bieżni do sprintu o łącznej powierzchni około 763 m2, trzytorowej , wykonanej wokół boiska sportowego i ograniczona z dwóch stron obrzeżami betonowymi. Bieżnia pokryta nawierzchnią z poliuretanu na podbudowie z betonu jamistego. Na powierzchni należy wytyczyć liniami o szerokości 5cm trzy tory oraz strefę startu i hamowania. Szczegóły geometrii bieżni oraz wykonania pokazano w części rysunkowej opracowania, która stanowi załącznik do SIWZ (rysunek poglądowy).

Do bieżni lekkoatletycznej zostanie „przylepiona” bieżnia do skoczni w dal, która jest połączona z bieżnią do sprintu wykonanej z nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z cementu jamistego

Bieżnia do skoku w dal i sprintu ma być ograniczona obrzeżami betonowymi i zakończona drewnianą skrzynią (zeskocznią) w kształcie kwadratu o wymiarach 7,5m x 7,5m do skoku w dal.

ZESKOCZNIA (piaskownica)

Zeskocznia jest zaprojektowana jako dół wypełniony piaskiem i obudowany obrzeżami drewnianymi. Górne krawędzie desek należy zabezpieczyć gumą. Jako wykończenie dna piaskownicy przyjęto cegłę pełną kładzioną na płask na podbudowie żużlowej. Dno należy wyprofilować ze spadkiem do środka oraz wykonać dół odwadniający 1x1x0,5m wypełniony tłuczniem kamiennym. Konstrukcja:

- 55 cm piasek płukany

- 6 cm cegła na płask

- 15 cm żużel o granulacji 3-5 cm.

Na powierzchni należy zaznaczyć liniami o szerokości 5cm zewnętrzne granice toru. Bieżnię należy wyposażyć w belkę odbicia.

BELKA ODBICIA DO SKOKU W DAL:

Skrzynia belki do skoku w dal z żywić epoksydowych pokryta nakładką drewnianą, belki posiadają zabezpieczenia wodoodporne. W komplet takiej belki wchodzi wymienna deska drewniana do wybicia, malowana w kolorze czerwonym lub czarnym. Belka standardowo posiada wykonany rowek na plastelinę (odcisk śladu skoku spalonego).

Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Zgodnie z przepisami PZLA i IAAF.

Belkę można osadzać bezpośrednio w gruncie lub w specjalnej skrzynce ( do ustalenia z zamawiającym).

Szczegóły geometrii bieżni do skoku w dal i sprintu oraz wykonania pokazano w części rysunkowej opracowania, która stanowi załącznik do SIWZ (rysunek poglądowy).

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA:

Na bieżniach przyjęto posadzkę sportową na bazie żywic poliuretanowych. Służy ona do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Posadzka charakteryzuje się wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV. Składa się ona z maty z granulatu gumowego, przyklejonej do podłoża i zaszpachlowanej. Na takie podłoże wylewa się warstwę dwuskładnikowej wylewki na bazie żywic poliuretanowych wypełnionej granulatem EPDM. Na nawierzchnie lekkoatletyczne należy zastosować gruboziarnisty granulat, ok. 1-4 mm. Wymagana grubość maty gumowej wynosi 10 mm, a całej nawierzchni 13 mm.

PODŁOŻE Z CEMENTU JAMISTEGO (podbudowa pod bieżnię).

Jako podłoże pod wykonanie warstw wykańczających bieżni lekkoatletycznych zaprojektowano nawierzchnię z betonu jamistego.

- podbudowa z betonu jamistego LB-15 – gr. 12 cm.

- podsypka piaskowa – gr. 10 cm.

- geowłóknina o gramaturze 160 g/m2.

- drenaż.

Zamawia się wokół płyty nawierzchni obrzeża betonowe 6 x 20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową.

Podbudowa:

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i

ustabilizowane.

OGRODZENIE

Zakres robót przy ogrodzeniu boiska obejmuje wykonanie ogrodzenia o wysokości 4m na odcinku o długości 142m, powierzchnia ogrodzenia 564m2. w ogrodzeniu zostaną umieszczone dwie bramy o wymiarach 2,5m x 2,5m. Ogrodzenie zostanie wykonane do wysokości 2m z paneli systemowych wzmocnionych natomiast powyżej 2m zostanie rozpięta siatka z polipropylenu o wymiarach oczka 100 x 100mm.

Uwagi końcowe:

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych.