#### Żelechów 2008-01-08

ZPI. 341/17/2007

W związku ze złożonymi pisemnymi zapytaniami przez wykonawców,  którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie dotyczącego wyjaśnienia zapisów w SIWZ wraz z dodatkami o następującej treści:

W związku z Waszą odpowiedzią dotyczącą wentylacji i klimatyzacji prosimy o pilne wyjaśnienie:

1. Które z pomieszczeń maja być wentylowane mechanicznie

2. W których pomieszczeniach ma być zapewniona możliwość schładzania powietrza (np. garaże muszą być wentylowane ale czy schładzane?)

3. Czy projekt instalacji wentylacji ma przewidywać rekuperację ciepła i w jakim zakresie.

4. Czy schładzanie powietrza ma być realizowane za pomocą centrali wody lodowej obsługującej centralę wentylacyjną i schładzacze, czy też ma być zastosowany system wentylacji bez schładzania powietrza wdmuchiwanego a schładzanie powietrza w poszczególnych pomieszczeniach realizowane byłoby indywidualnymi fancoilami.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych                   / t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z późn. zm./ wyjaśniam  poszczególne kwestie zawarte w w/w pytaniach:

1. Do wentylacji mechanicznej przewiduje się pomieszczenia  :

- sala wielofunkcyjna 1/7

- bar 1/22 z zapleczem

- w sanitariatach wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem wentylatorami łazienkowymi załączanymi z oświetleniem

2. Garaże są poza zakresem oparcowania. Schładzanie/klimatyzację należy realizować w pomieszczniach sali wielofunkcyjnej 1/7, hallu głównego 0/2, hallu 1/1 , salach wielofunkcyjnych 0/26 i 0/27 i 0/5.

3. Rekuperacja ciepła wskazana jest w centrali obsługującej salę wielofunkcyjną 1/7.

4. Przewiduje się zastosowanie następujących waraintów rozwiązań :

- sala wielofunkcyjna 1/7 : możlliwe warianty

I° centrala wentylacyjna (bez chłodzenia) i oddzielny układ na fancoilach dwururowych z wytwornicą wody lodowej.

II° centrala wentylacyjna z chłodnicą wodną i agregatem wody lodowej

III° centrala wentylacyjna (bez chłodzenia) i oddzielny układ na parownikach freonowych z jedną lub dwiema jednostkami zewnętrznymi, inverterowymi pompami ciepła.

- hall główny 0/2, hall 1/1 : klimatyzator (jeden na piętrze i jeden na parterze) kanałowy z opcją świeżego powietrza w ilości min 20%. Jednostki zewnętrzne inverterowe pompy ciepła.

- sale wielofunkcyje 0/26 i 0/27 : oddzielne klimatyzatory kanałowe z opcją świeżego powietrza w ilości min. 20%. Jednostki zewnętrzne inverterowe pompy ciepła.

- sala wielofunkcyjna 0/5 : wentylacja higrosterowalna aereco (nawietrzaki okienne i wentylator wyciągowy z kratkami wyposażonymi w czujniki ruchu) oraz klimatyzator naścienny lub kasetonowy tylko chłodzący on/off lub inverter.

W nawiązaniu do wcześniejszych zapytań z dnia 04.01.2008r. załączamy zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Wyjaśnienie otrzymują wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żelechów, www.zelechow.prv.pl.

Leonard Gula

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów