Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.

Przetarg nieograniczony na wykonanie „ewidencji dróg gminnych w Mieście i Gminie Żelechów

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewidencji i inwentaryzacji dróg gminnych o łącznej długości 119 km.

W tym:

Drogi w mieście – 34 km

Drogi wiejskie – 85 km

Z dostarczeniem i wdrożeniem polskojęzycznego oprogramowania umożliwiającego administrowanie, aktualizowanie oraz raportowanie danych o ewidencji drogowej wraz ze sporządzeniem map techniczno – eksploatacyjnych.

Ewidencja i inwentaryzacji dla miasta i wsi winna stanowić odrębne opracowanie.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie w terenie niezbędnych pomiarów do opracowania ewidencji dróg gminnych, Inwentaryzacji podlega zebranie następujących informacji:

- inwentaryzacja parametrów technicznych drogi:

* parametry elementów korytarza drogi (kilometraż, lokalizacja, szerokość, długość, powierzchnia i rodzaj nawierzchni).

* informacje o skrzyżowaniach (lokalizacja, rodzaj, długość, zabezpieczenie/droga)

* informacje o obiektach mostowych (lokalizacja, rodzaj obiektu).

* informacje o skrajniach (lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość, wysokość)

-  inwentaryzacja zagospodarowania dróg

* informacja o zjazdach (lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokość)

* informacja o obiektach przydrożnych (lokalizacja, rodzaj obiektu)

-  inwentaryzacja wyposażenia dróg

* informacja o oznakowaniu poziomym

* informacja o oznakowaniu pionowym

* informacje o barierach i ekranach

* informacje o oświetleniu

* informacje o sygnalizacji

- dane techniczne zlokalizowane w strefie skrzyżowań, łącznie z opracowaniem szkiców skrzyżowań (będących punktami węzłowymi na ciągach dróg objętych pracami),

- dane dotyczące przebiegu infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

b) dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania wraz ze wszystkimi danymi:

- oprogramowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

- oprogramowanie powinno:

* umożliwiać niezależną aktualizację warstw infrastruktury drogowej, tj.

pasów drogowych w oparciu o dane ewidencji gruntów i budynków oraz zdarzeń drogowych,

* przechowywać geometrię zdarzeń drogowych Zgodnie z ich stanem faktycznym w terenie,

* posiadać moduł kontroli poprawności bazy danych zdarzeń drogowych/ poprawne atrybuty, topologia zdarzeń, relacje topologiczne pomiędzy zdarzeniami/

* umożliwiać kontrolę przekazywanych przez wykonawców pozyskanych i aktualizowanych danych do bazy danych zdarzeń drogowych,

* ma gwarantować możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji w przyjętym systemie,

* oprogramowanie winno gwarantować możliwość rozbudowy w przyszłości o dodatkowe moduły oraz wprowadzenie systemu referencyjnego

- wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu podręcznik użytkowania programu, napisany w języku polskim i zawierający wyczerpujący, szczegółowy opis wszystkich funkcji programu, kodowania i przetwarzania danych.

- wszystkie dane przygotowane w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy dostarczyć w formie umożliwiającej ich natychmiastowe wykorzystanie w oferowanym Zamawiającemu oprogramowaniu.

c) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi programu,

wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 2 pracowników w Gminie z zakresu obsługi funkcji programu oraz wprowadzania i kodowania danych do plików w oferowanym oprogramowaniu Zamawiającemu w trzech terminach:

- przed upływem terminu realizacji zamówienia – 3 godziny,

- po upływie 1 m-ca użytkowania programu 3 godziny

- po upływie 2-m-cy użytkowania programu 2 godziny

d) wykonanie „ ksiązki drogi” w wersji książkowej,

dla każdej drogi gminnej należy przewidzieć odrębny segregator (grzbiet segregatora winien być opisany numerem ewidencyjnym drogi i nazwą drogi), w którym umieszczone zostaną następujące dokumenty:

- książka drogi

- dziennik objazdu drogi

- wykaz przepustów zlokalizowanych w drodze

- zestawienie parametrów drogi.

e) wykonanie map ściennych techniczno – eksploatacyjnych:

- w skali 1 : 10 000 dla dróg wiejskich

- w skali 1 : 10 000 dla dróg miejskich

Mapy powinny być wykonane w 2 egzemplarzach z wydrukiem kolorowym i zaznaczeniem na nich przebiegu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, punktów węzłowych dla dróg gminnych, numeru i kierunku przebiegu dróg gminnych.

f) wykonanie szkiców dla każdej drogi gminnej (sugerowana skala szkicu 1:5000) z zaznaczeniem:

- punktów węzłowych,

- kilometrażu drogi, (kilometraż należy wykonać w oparciu o aktualne, przeprowadzone przez wykonawcę pomiary długości drogi)

- numeru i kierunku przebiegu drogi

g) Wykonanie zestawienia dla każdej drogi, zgodnie z załącznikami do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67 z dnia 25 kwietnia 2005r., poz.583).

3. Wykonanie ewidencji dróg gminnych powinno Zgodnie z wymogami zawartymi w :

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz.582), w zakresie:

- książki drogi, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

- dziennika objazdu drogi, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

- wykazu przepustów, których wzoru określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

4. Uwagi pozostałe:

- informacje o pasach drogowych pozyskane mają być na podstawie danych z ewidencji gruntów, faktycznego przebiegu zdarzeń drogowych zawartych na mapie zasadniczej i w terenie.

- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia takich jak, książki drogi, mapy, szkice, materiały biurowe leży po stronie Wykonawcy,

- przeprowadzenie wszelkich pomiarów, wizji terenowych leży po stronie Wykonawcy

- w cenie programu winna być wliczona licencja na czas nieokreślony

- wykonawca winien podać koszt rocznej aktualizacji danych, oraz serwisowania programu. Koszt ten będą ponosić Gmina po zawarciu umowy z Wykonawcą.

- całość robót należy uzgadniać na bieżąco z zamawiającym,

5. Zestawienie dróg dla których ma być zakładana ewidencja:

| Numer drogi | Lokalizacja drogi i nazwa drogi | Nawierzchnia | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
| 131401W | dr.powiatowa nr1336W (Żelechów)-dr.powiatowa nr1336W (Huta Żelechowska) | Beton Gruntowa | 0,430 2,500 |
| 131402W | dr.wojewódzka nr807 (klamka)-dr.powiatowa nr1336W (Huta Żelechowska) | Bitumiczna | 0,790 |
| 131403W | (Stryj) gr.gminy Kłoczew-Żelechów | Gruntowa | 1,580 |
| 131404W | (Serwatka dr.powiatowa nr1355W) gr.gminy Kłoczew-dr.powiatowa nr1366W | Gruntowa | 1,270 |
| 131405W | Zakrzówek-Antoniówka | Brukowa Betonowa | 0,370 0,564 |
| 131406W | dr.powiatowa nr1366W-Letnisko-gr.gminy Kłoczew | Gruntowa | 0,950 |
| 131407W | dr.powiatowa nr 1369W (Zakrzówek)-dr.gminna nr131406W (Letnisko) | Żużlowa | 0,645 |
| 131408W | dr.powiatowa nr1369W-Kotłówka-dr.gminna nr131407W | Gruntowa Betonowa | 0,060 0,540 |
| 131409W | dr.powiatowa nr1369W-Budki Kotłowskie | Betonowa brukowa | 0,850 0,390 |
| 131410W | dr.powiatowa nr1328W-Wola Żelechowska-Kębłów Stary | Bitumiczna Betonowa Gruntowa | 0,840 0,755 1,220 |
| 131411W | od drogi powiatowej nr1328W | Gruntowa | 0,925 |

| 131412W | dr.powiatowa nr1330W-Budki Sokolniki-dr.powiatowa nr1365W | Betonowa Brukowa Gruntowa | 2,935 0,100 1,335 |
| --- | --- | --- | --- |
| 131413W | dr.gminna nr131412W(Sokolniki)Podeśnik-dr. gminna nr131412W | Gruntowa | 1,195 |
| 131414W | dr.powiatowa nr1330W-Nowy Kębłów-Janówek-dr.gminna nr131404W | Gruntowa | 2,380 |
| 131415W | dr.powiatowa nr1330W-Michalin-Janówek-dr.gminna nr131414W | Gruntowa | 0,445 |
| 131416W | dr.powiatowa nr1328W (kol.Goniwilk)dr.powiatowa nr1342W (Piastów) | Betonowa Gruntowa | 1,325 1,080 |
| 131417W | dr.powiatowa nr1364W-Stefanów-dr.gminna nr131416W (Piastów) | Bitumiczna Betonowa | 2,670 1,340 |
| 131418W | dr.gminna nr131411W (Zasiadały) gr.gminy Miastków-Kalinów | Betonowa | 0,880 |
| 131419W | Kol.Goniwilk-nad rzeką Łomnicą | Betonowa | 2,530 |
| 131420W | dr.powiatowa nr1328W-dr.gminna nr131419W (Wola Żelechowska) | Gruntowa | 1,255 |
| 131421W | dr.wojewódzka nr807-dr.gminna nr131410W | Betonowa Gruntowa | 0,790 1,510 |
| 131422W | Kębłów Stary-Podwierzbie-Stefanów-dr.gminna nr131417W | Gruntowa | 4,830 |
| 131423W | dr.wojewódzka nr807-Kontrewers-Władysławów | Betonowa Gruntowa | 1,630 0,675 |
| 131424W | dr.krajowa nr17 (Jeżyny)gr.gminy Sobolew-Władysławów | Betonowa Brukowa Gruntowa | 1,010 0,150 1,270 |
| 131425W | dr.wojewódzka nr807 (Gąsiory)-Władysławów | Brukowa Tłuczniowa Gruntowa | 0,400 0,550 0,670 |
| 131426W | (dr.gminna nr131125W Ostrożeń A)-gr. Gminy Sobolew-Michalin-dr. wojewódzka nr807 | Bitumiczna Gruntowa | 0,480 0,140 |
| 131427W | dr.powiatowa nr1338W-Goniwilk Nowy-dr.gminna nr131411W | Betonowa Gruntowa | 0,500 0,980 |
| 131428W | Łomnica-Goniwilk Stary-Goniwilk | Bitumiczna Betonowa Gruntowa | 1,566 1,519 0,375 |
| 131429W | dr. powiatowa nr1337W-dr.gminna nr131419W (Nad Rzeką) | Betonowa | 0,800 |
| 131430W | dr. wojewódzka nr807-dr.gminna nr131416W | Gruntowa | 1,300 |
| 131431W | dr.wojewódzka nr807-Gąsiory-gr.gminy Żelechów | Bitumiczna Gruntowa | 0,400 0,170 |
| 131432W | Wola Żelechowska-granica miasta Żelechów (ul.Kochanowskiego) | Gruntowa | 2,000 |
| 131433W | Łomnica-Łomnica-dr.gminna nr131428W | Betonowa Gruntowa | 0,735 0,240 |
| 131434W | Huta Żelechowska-dr.gminna nr131401W-dr.gminna nr131435W | Betonowa Gruntowa | 0,532 0,618 |
| 131435W | Huta Żelechowska-dr.powiatowa nr1336W | Gruntowa | 0,810 |
| 131436W | Stefanów Kauskie-dr.gminna nr131417W-dr. gminna nr131412W | Betonowa Gruntowa | 0,700 0,485 |
| 131437W | Piastów Goniwilk-dr.gminna nr131416W-dr.powiatowa nr1328W | Gruntowa | 1,250 |
| 131438W | Goniwilk Stary (Koziarnia) Piastów-dr.gminna nr131428W-dr.powiatowa nr1328W | Gruntowa | 2,075 |
| 131439W | Goniwilk Nowy-Wola Żelechowska-dr.powiatowa nr1328W | Betonowa Tłuczniowa Gruntowa | 0,460 0,425 0,940 |
| 131440W | Władysławów Ostrożeń C-dr.powiatowa nr1346W-dr.gminna nr131424W | Gruntowa | 1,550 |
| 131441W | Władysławów Stefanów-dr.gminna nr131417W-gr.gminy Żelechów | Żużlowa Gruntowa | 0,900 1,950 |
| 131442W | Władysławów Piastów-dr.gminna nr131425W | Gruntowa | 0,580 |
| 131443W | Władysławów-dr.gminnej nr131424W-dr.gminna nr131441W | Gruntowa | 0,750 |
| 131444W | Stefanów-dr.gminna nr131417W-dr.gminna nr131422W | Gruntowa | 1,375 |
| 131445W | Kębłów Stary-kębłów-dr.gminna nr131410W-dr.powiatowa nr1330W | Gruntowa | 1,800 |
| 131446W | Kalinów-dr.powiatowa nr1338W-gr.gminy Żelechów | Gruntowa | 0,890 |
| 131447W | Stefanów Podwierzbie-dr.gminna nr131417W-dr.gminna nr131422W | Betonowa | 0,538 |
| 131448W | Piastów Goniwilk-dr.gminna nr131416W-dr.powiatowa nr1328W | Gruntowa | 1,750 |
| 131449W | Piastów-gr.gminy Żelechów-dr.powiatowa nr1328W-gr.gminy Żelechów | Gruntowa | 2,350 |
| 131450W | dr.gminna nr131402W-gr.miasta Żelechów | Gruntowa | 1,325 |
| 131451W | dr.wojewódzka nr807 | Gruntowa | 0,832 |
| 131504W | Miasto Żelechów (ul.Piłsudskiego) | od ul. Długiej do ul. Traugutta. Bitumiczna | 0,360 |
| 131505W | Miasto Żelechów (ul. Pałacowa) | Betonowa | 0,200 |
| 131506W | Miasto Żelechów (ul. Szkolna) | Bitumiczna | 0,510 |
| 131507W | Miasto Żelechów (ul. Ogrodowa) | Bitumiczna | 0,840 0,080(gruntowa) |
| 131510W | Miasto Żelechów (ul. Reymonta) | Bitumiczna | 0,690 |
| 131511W | Miasto Żelechów (ul. Władysława Sikorskiego) | Bitumiczna | 0,355 |
| 131512W | Miasto Żelechów (ul. Kazimierza Pułaskiego) | Betonowa Żwirowa | 0,180 0,056 |
| 131513W | Miasto Żelechów (ul. Józefa Bema) | Bitumiczna Betonowa | 0,068 0,090 |
| 131514W | Miasto Żelechów (ul. Ignacego Prądzyńskiego) | Tłuczniowa | 0,090 |
| 131515W | Miasto Żelechów (ul. Henryka Dąbrowskiego) | Tłuczniowa | 0,100 |
| 131516W | Miasto Żelechów (ul. Józefa Poniatowskiego) | Tłuczniowa | 0,135 |
| 131517W | Miasto Żelechów (ul. Rynek) | Bruk | 0,440 |
| 131518W | Miasto Żelechów (ul. Krótka) | Bitumiczna | 0,220 |
| 131519W | Miasto Żelechów (ul. Pudły) | Bitumiczna | 0,150 |
| 131520W | Miasto Żelechów (ul. Jatkowa) | Bruk | 0,113 |
| 131521W | Miasto Żelechów (ul. Armii Krajowej) | Bitumiczna | 0,140 |
| 131522W | Miasto Żelechów (ul. Kościuszki) | Bitumiczna | 0,370 |
| 131523W | Miasto Żelechów (ul. Staszica) | Bitumiczna | 0,770 |
| 131524W | Miasto Żelechów (ul. Lipowa) | Bitumiczna | 0,210 |
| 131525W | Miasto Żelechów (ul. Przechodnia) | Bitumiczna | 0,112 |
| 131526W | Miasto Żelechów (ul. Różana) | Bruk | 0,105 |
| 131527W | Miasto Żelechów (ul. Przeskok) | Bitumiczna | 0,110 |
| 131528W | Miasto Żelechów (ul. 15P.P. Wilków) | Bitumiczna | 0,120 |
| 131529W | Miasto Żelechów (ul. Lelewela) | Bitumiczna | 0,870 (0,070)bruk |
| 131530W | Miasto Żelechów (ul. Nowa) | Bitumiczna | 0,180 |
| 131531W | Miasto Żelechów (ul. Hugona Kąłłataja) | Bitumiczna | 0,115 |
| 131532W | Miasto Żelechów (ul. Aleja Wojska Polskiego) | Bitumiczna | 0,275 |
| 131534W | Miasto Żelechów (ul. dr Antoniego Michałowskiego) | Bitumiczna | 0,170 |
| 131535W | Miasto Żelechów (ul. Generała Józefa Dwernickiego) | Bitumiczna | 0,220 |
| 131536W | Miasto Żelechów (ul. Adama Mickiewicza) | Bitumiczna | 0,070 |
| 131537W | Miasto Żelechów (ul. Juliusza Słowackiego) | Bitumiczna | 0,070 |
| 131538W | Miasto Żelechów (ul. Sienkiewicza) | Bitumiczna | 0,576 |
| 131539W | Miasto Żelechów (ul. M. Konopnickiej) | Bitumiczna | 0,396 |
| 131541W | Miasto Żelechów (ul. Kilińskiego) | Bitumiczna | 0,130 |
| 131542W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,800 |
| 131543W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,350 |
| 131544W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,985 |
| 131545W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,293 |
| 131546W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 1,285 |
| 131547W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,250 |
| 131548W | Miasto Żelechów bez nazwy | Betonowa | 0,113 |
| 131549W | Miasto Żelechów bez nazwy | Żużlowa | 0,060 |
| 131550W | Miasto Żelechów bez nazwy | Żużlowa | 0,080 |
| 131551W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,194 |
| 131552W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,265 |
| 131553W | Miasto Żelechów bez nazwy | Bitumiczna | 0,530 |
| 131554W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,520 |
| 131555W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,105 |
| 131556W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,124 |
| 131557W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,792 |
| 131558W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,280 |
| 131559W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,139 |
| 131560W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 1,195 |
| 131561W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 1,331 |
| 131562W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,175 |
| 131563W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 1,316 |
| 131564W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,541 |
| 131565W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,182 |
| 131567W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 3,080 |
| 131568W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 1,656 |
| 131569W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,997 |
| 131570W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,181 |
| 131571W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,326 |
| 131572W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,550 |
| 131573W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,211 |
| 131574W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,111 |
| 131575W | Miasto Żelechów bez nazwy | Betonowa | 0,386 |
| 131576W | Miasto Żelechów bez nazwy | Bitumiczna Gruntowa | 0,145 1,303 |
| 131577W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 1,146 |
| 131566W | Miasto Żelechów bez nazwy | Gruntowa | 0,892 |