#### Żelechów 2012-04-04

WP.ZPI. 271.13.2012

Do Wszystkich Oferentów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku ze złożonymi pisemnym zapytaniem przez wykonawców, który otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na:

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomnica”

dotyczącego zapisów w SIWZ wraz z dodatkami o następującej treści:

Prośba o wyjaśnienie następujących kwestii:

- Jaka stal ma być zastosowana przy wykonaniu fundamentów ,stropu i  wieńce?

- Czy blacho dachówka ma być mat czy połysk?

- Podana jest  mała  ilość  denek do rynien ?

- Podana jest mała ilość kolan?

- Podana jest mała ilość obróbek dachowych?

- Proszę o podanie wymiarów okien oraz w jakim kolorze mają być okna, ilość  komór  oraz jaka ma być szyba?

- Jaki ma być kolor drzwi wewnętrznych pełnych?

- W jakim kolorze maja być wrota podnoszone segmentowe?

- Jaki kolor ma mieć płyta poliwęglanowa na daszku aluminiowym?

- Czy nie jest za mała grubość szlichty betonowej na posadzki?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) wyjaśniam poszczególne kwestie zawarte w w/w pytaniu:

Odpowiedź na powyższe pytanie:

Ad.1. - Stal przy ławach fundamentowych 2x 14 mm dołem i 2 x 12 mm góra , strzemiona 6 mm, wieńce 4 x 12 mmi strzemiona o średnicy 6 mm.

Ad.2. - Blachodachówka ciemny brąz w macie.

Ad.3.4.5. - W kosztorysie ilość rynien, obróbek, denek jest w porządku, denka są w sumie trzy , bo tyle jest zakończeń rynien, watorwnice są w jednym i w drugim kosztorysie i jest ich 26,00 m i tez jest ok.

Ad. 6.7.8. - Okna -straż -3 sztuki 120/120 cm, w okleinie złotego dębu dwuszybowe, pięciokomorowe

drzwi garażowe straż segmentowe w kolorze złotego dębu.

drzwi wewnętrzne -straż 1 szt. 80/200 mogą być stalowe pełne w okleinie złotego dębu i drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone w okleinie złotego dębu 90/200-1 sztuka.

-okna świetlica- 2 x 120/180 w trzech otworach , w okleinie złotego dębu, dwuszybowe , pięciokomorowe i trzy sztuki 120/120 o tych samych parametrach / dwa na poddaszu/.

drzwi wejściowe 180/230, dwuskrzydłowe, aluminium ocieplone w kolorze brązu, przeszklone , szyba bezpieczna i drzwi wejściowe 120/200cm stalowe ocieplone w okleinie złotego dębu i 2 sztuki 90/200 stalowe ocieplone w okleinie złotego dębu  i 1 sztuka 80/200 stalowe ocieplone w okleinie złotego dębu

-drzwi wewnętrzne świetlica 8 sztuk łazienkowe w okleinie złotego dębu 4 sztuki i 4 sztuki białe płytowe, 7sztuk drzwi wewnętrznych pełnych w okleinie drewnopodobnej, płytowe, złoty dąb 80/200, 1sztuka drzwi wewnętrznych pełnych w okleinie drewnopodobnej , płytowe złoty dąb 90/200.

Ad.9. - nie ma daszka z aluminium i poliwęglanu

Ad.10. - grubość szlichty betonowej posadzki po dobrym i równym chudym betonie od 4 cm do 6,0 cm.

Wyjaśnienie otrzymują wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie, www.zelechow.pl

Burmistrz Żelechowa

/-/ Mirosława Miszkurka