WP.ZPI.271.18.2015

………………........................ dnia ......................

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

PARAMETRY TECHNICZNE POMPY CIEPŁA

| Lp. | Opis parametrów technicznych urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę | Dowód potwierdzający spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | technologia | powietrze/woda |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 2. | konstrukcja | kompaktowa – zbiornik c.w.u. i pompa ciepła w jednej obudowie |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 3. | pojemność zbiornika | minimum 300 litrów |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 4. | zabezpieczenie antykorozyjne | emalia z anodą magnezową |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 5. | maksymalna temperatura c.w.u. | minimum 65oC (przy pracy samego modułu sprężarki) |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 6. | profil rozbioru c.w.u. wg normy EN 16147 (potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej) | minimum XL |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 7. | współczynnik COP wg normy EN 16147 (potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej) | COP minimum 3,11 przy parametrach A15/W10-55 |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 8. | maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze | minimum 10 Bar |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 9. | poziom mocy akustycznej dla pracy z obiegiem wewnętrznym przy podgrzewie c.w.u. z 15oC do 60oC i temperaturą powietrza na wlocie 15oC | maksimum 56 dB (według normy EN 12102/EN ISO 9614-2) |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 10 | grzałka elektryczna | możliwość zabudowy grzałki elektrycznej o mocy minimum 1,5 kW obsługiwanej przez zintegrowaną automatykę pompy ciepła (w kolumnie 4 wpisać SPEŁNIA lub NIE SPEŁNIA) |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 11. | skraplacz | Spiralna wężownica |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 12. | zabezpieczenie układu chłodniczego | układ termodynamiczny musi być w pełni zabezpieczony przed przekroczeniem ciśnienia maksymalnego oraz spadkiem poniżej ciśnienia minimalnego. Oba stany muszą być sygnalizowane na regulatorze pompy ciepła i blokować pompę ciepła do pracy. (w kolumnie 4 wpisać SPEŁNIA lub NIE SPEŁNIA) |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 13. | dodatkowe wyposażenie | wężownica o powierzchni minimum 1m2 |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 14. | straty ciepła w trybie czuwania | maksymalnie 2,3 kWh/24h |  | Certyfikat Solar Keymark lub równoważny |
|  | dodatkowe parametry | regulator wbudowany w pompę ciepła realizujący funkcję współpracy z systemem fotowoltaicznym celem zwiększenia wykorzystania produkowanej energii z instalcji fotowoltaicznej na cele własne / przygotowanie c.w.u. przez pompe ciepła (w kolumnie 4 wpisać SPEŁNIA lub NIE SPEŁNIA) |  |  |
|  | zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania | zintegrowane |  |  |

Uwaga:

- Powyższe warunki i parametry są bezwzględnie wymagane. Niespełnienie chociażby jednego parametru, określonego w tabeli spowoduje odrzucenie oferty oraz wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 powyższej tabeli.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie nr 3.

................................................								............................................................................................

/miejscowość, data/									/podpis czytelny lub pieczęć imienna Wykonawcy / osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/